Série EZ

Colonne Lumineuse

Sommaire :

1°)	Vue d’ensemble

a.	Schéma d’utilisation

b.	Modèles supportés

c.	Version Logiciel

2°)	Caractéristiques techniques

(Utilisation, couleur, norme …)

3°)	Exemple d’application

1°)	Vue d’ensemble:

Schéma d’utilisation :

Colonne

Lumineuse

| Description | Référence |
| --- | --- |
| EZ Tower Light Colonne lumineuse avec pied de fixation | PFXZCETWHA1 |
| EZ Tower Light Colonne lumineuse sans pied de fixation | PFXZCETWW1 |
| Câble USB Câble USB-A(male) -> USB-mini B (male) | ZC9USCBMB1 |

Modèles supportés :

Série :

-	SP5000 (Power Box, Open Box)

-	GP4000 (Sauf pour les GP4100)

-	GP4000M

-	LT4000M

-	AGP3000 (Sauf AGP3200/AGP3302B/AGP3000H)

-	Win-GP

Pour l’utilisation:

- SP5000 Open Box, installer le driver USB pour EZ TowerLight sur le CD GP-Pro EX dans la rubrique Utility

- GP4000M, utiliser un HUB USB avec une alimentation externe.

Version de logiciel :

GP-Pro EX 3.6 ou supérieure

2°)	Caractéristiques techniques :

Vous n’avez pas besoin d’E/S pour l’utilisation de la colonne lumineuse. La connexion par le câble USB permet l’alimentation ainsi que la commande de la colonne. (Vous ne pouvez connecter qu’une seule colonne par IHM Proface)

Sur la colonne, vous disposez de 3 étages avec un choix de 4 couleurs (Rouge, Bleu, Vert et Orange) en fixe ou clignotement.

Vous disposez également d’un Buzzer avec plusieurs intensités et sonorités.

L’utilisation de cette colonne lumineuse se fait par variable système que nous détaillerons par la suite.

Température de fonctionnement de 0 à 55 degrés.

Norme IP54.

3°)	Exemple d’application :

Avec l’application GP-Pro EX sur la colonne lumineuse, vous retrouvez les différentes variables systèmes et leur utilisation.

Par la suite, les "**" indique le bas, le milieu ou le haut de la colonne lumineuse EZ comme suit:

01: Bas
02 : Milieu
03 : Haut

Pour tous les mots de contrôles, vous avez un mot de statut associés pour vérifier que la commande envoyée a bien été pris en compte.

Utilisation :

- Allumer le premier niveau de la colonne en bleu continu

      - #H_Signal01Blink_Control 		= 2

      - #H_Signal01Color_Control	 	= 4

- Allumer le buzzer en Haute tonalité, volume moyen et en tonalité continue

      - #H_SignalBuzzerHL_Control 	= 1

      - #H_SignalBuzzerVolume_Control	= 2

      - #H_SignalBuzzerPattern_Control	= 2

Récapitulatif des variables systèmes :

GESTION DU BUZZER :

#H_SignalBuzzerHL_Control

Permet de définir la tonalité du vibreur sonore de la colonne lumineuse EZ

| 0000h | Par défaut |
| --- | --- |
| 0001h | Haute tonalité |
| 0002h | Basse tonalité |

#H_SignalBuzzerHL_Status

Permet de stocker le statut de traitement du paramètre de tonalité du vibreur sonore de la colonne lumineuse EZ.

| 0000h | Déconnecté |
| --- | --- |
| 0001h | Haute tonalité |
| 0002h | Basse tonalité |

#H_SignalBuzzerPattern_Control

Permet de définir le motif du vibreur sonore de la colonne lumineuse EZ.

| 0000h | Par défaut |
| --- | --- |
| 0001h | Vibreur sonore OFF |
| 0002h | Tonalité continue (bip continu) |
| 0003h | Tonalité intermittente 1 (bips répétitifs) |
| 0004h | Tonalité intermittente 2 (bips courts répétitifs) |
| 0005h | Tonalité intermittente 3 (5 bips courts répétitifs...5 bips courts répétitifs...) |

#H_SignalBuzzerPattern_Status

Permet de stocker le statut de traitement du paramètre de motif du vibreur sonore de la colonne lumineuse EZ.

| 0000h | Par défaut |
| --- | --- |
| 0001h | Vibreur sonore OFF |
| 0002h | Tonalité continue (bip continu) |
| 0003h | Tonalité intermittente 1 (bips répétitifs) |
| 0004h | Tonalité intermittente 2 (bips courts répétitifs) |
| 0005h | Tonalité intermittente 3 (5 bips courts répétitifs...5 bips courts répétitifs... |

#H_SignalBuzzerVolume_Control

Permet de définir le volume du vibreur sonore de la colonne lumineuse EZ.

| 0000h | Par défaut |
| --- | --- |
| 0001h | Haut |
| 0002h | Moyen |
| 0003h | Bas |

#H_SignalBuzzerVolume_Status

Permet de stocker le statut de traitement du paramètre de tonalité du vibreur sonore de la colonne lumineuse EZ.

| 0000h | Déconnectée |
| --- | --- |
| 0001h | Haut |
| 0002h | Moyen |
| 0003h | Bas |

ATTENTION : Les 3 variables « control » du buzzer doivent être utilisées pour que le buzzer fonctionne.

GESTION DES NIVEAUX DE COULEURS :

#H_Signal**Blink_Control

Permet de définir le motif de clignotement de la colonne lumineuse EZ.

| 0000h | Par défaut |
| --- | --- |
| 0001h | Ne s'allume pas |
| 0002h | Toujours allumée |
| 0003h | Clignote toutes les secondes (allumée pendant 500 ms, éteinte pendant 500 ms) |
| 0004h | Clignote toutes les 500 millisecondes (allumée pendant 250 ms, éteinte pendant 250 ms) |

#H_Signal**Blink_Status

Permet de stocker le motif de clignotement de la colonne lumineuse EZ.

| 0000h | Déconnectée |
| --- | --- |
| 0001h | Ne s'allume pas |
| 0002h | Toujours allumée |
| 0003h | Clignote toutes les secondes (allumée pendant 500 ms, éteinte pendant 500 ms) |
| 0004h | Clignote toutes les 500 millisecondes (allumée pendant 250 ms, éteinte pendant 250 ms) |

#H_Signal**Color_Control

Permet de définir la couleur de clignotement de la colonne lumineuse EZ.

| 0000h | Par défaut |
| --- | --- |
| 0001h | Ne s'allume pas |
| 0002h | Rouge |
| 0003h | Vert |
| 0004h | Bleu |
| 0005h | Orange |

#H_Signal**Color_Status

Permet de stocker le statut de configuration de la couleur de clignotement de la colonne lumineuse EZ.

| 0000h | Par défaut |
| --- | --- |
| 0001h | Ne s'allume pas |
| 0002h | Rouge |
| 0003h | Vert |
| 0004h | Bleu |
| 0005h | Orange |

ATTENTION : Les 2 variables « control » de la gestion des couleurs par niveau doivent être utilisées pour que le niveau s’allume.

Pro-face France

Pour toutes demandes techniques, veuillez contacter le service technique.

Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

AGENCE DE PARIS :			AGENCE DE LYON :

01 60 21 22 91				04 78 91 20 75

Vous pouvez également envoyer un mail à l’adresse support@proface.fr pour qu’un technicien prenne en charge votre demande.

# Text boxes

Pro-face

USB-A

(mâle)

USB-mini B

(male)

USB-mini B

(femelle)

Nota : Ce câble n’est pas fourni

avec la colonne lumineuse