PRO-FACE

AIDE SUR LA MISE EN COMMUNICATION D’UN AGP ET D’UN PLC BECKHOFF

# Ce document va vous permettre de mettre en communication en AGP avec un PLC BECKHOFF

Matériel nécessaire :

- Un AGP parmi cette liste :

- Le driver BEC_ADS.exe

- Le runtime TWINCAT disponible sur www.beckhoff.fr

Une fois tout ce matériel en votre possession, lancez GP-PRO EX V2.2 minimum et sélectionnez le protocole beckhoff :

Une fois le protocole sélectionné, cliquez sur paramètres de communication :

Vérifiez que l’import du fichier TPY ce soit bien passé, pour cela cliquez sur edit et vérifiez le format des variables :

Validez la configuration et transférez l’application dans l’écran.

TWINCAT

Après avoir installé TWINCAT, faites un clic droit sur l’icône puis propriétés :

Validez les paramètres puis allez dans System manager :

Maintenant il vous faut activer la configuration en allant dans Actions\ activer configuration:

Ensuite, allez dans PLC control :

Il ne reste plus qu’à mettre en ONLINE via outils\ONLINE puis mettre l’automate en RUN via outils\RUN :

ERREURS

Si malgré ce document, vous n’arrivez toujours pas à dialoguer, vérifiez plusieurs choses :

-Si vous êtes en direct du PLC à l’AGP, vérifiez que le câble Ethernet soit bien croisé. Si vous passez par un Switch, il vous faudra un droit.

-Vérifiez que l’écran a bien été ajouté dans les propriétés de TWINCAT en tant que « remote computer », sinon la communication ne fonctionnera pas.

-Vérifiez que le port de communication est bien réglé sur 801 (811 pour une 2ème connexion, 821 pour une 3éme)

Enfin, si cela ne fonctionne encore pas, n’hésitez pas à appeler le support technique :

01.60.21.22.91

# Text boxes

Adresse AMS de l’automate (par simplicité on prendra IP+1.1)

IMPORTANT :

Cliquez sur ADD pour ajouter l’adresse IP de l’écran

Nom de la connexion

Adresse IP de l’écran

Adresse AMS de l’écran (IP écran +1.1)

10.156.124.210.1.1

proface

10.156.124.1